## Slide 1: Chipper Operator
Operador de Astilladora
Programa de Entrenamiento

## Slide 2: 2
!!Felicidades por su decisión de asistir a este taller!!
!Los primeros pasos para la SEGURIDAD son conciencia y entrenamiento!

## Slide 3: 3
Este material fue producido bajo número de concesión SH-29645-SH6 de la Occupational Safety and Health Administration, Departamento of Trabajode los Estados Unidos. No reflejan necesariamente las opiniones o políticas del Departamento of Trabajode los Estados Unidos ni hace mención de los nombres comerciales, productos comerciales, o las organizaciones implican la aprobación por el gobierno de Estados Unidos.
Por favor revise los folletos de OSHA acerca de la seguridad de cuidado de árboles y protección a denunciantes.
Para más información de seguridad o protección a denunciantes, visitar el sitio web de OSHA:
link to www.osha.gov
Notes: Bienvenido a Tree Care Academy Ponga su nombre en la cubierta junto con la nombre de la compañía

## Slide 4: 5
CAPÍTULO UNO
Información Básica Importante

## Slide 5: 6
Chart: 
| Golpeteo 42% | Caída a nivel más bajo 34% | Electrocutamientos 14% | Relacionado con Transporte 5% | Otro 5%
Work Related Fatalities for Tree Care 1992-2007 | 0.42 | 0.34 | 0.14 | 0.05 | 0.05
Oficina de Estadísticas Laborales, OSHA, CDC, Dept. de Trabajo 2009
**!CUATRO DIAPOSITIVAS CON CONTENIDO
GRÁFICO DURANTE PRESENTACIÓN!**

## Slide 6: 7
Él recuerda que, “Inmediatamente supe que había
perdido el brazo debajo del codo. Fue sólo un caso de apoyar el cuello y espalda contra la tolva y esperar que mi cuello no se venciera y fuera peor entonces.”
I FUE UN SUERTUDO!

## Slide 7: 1285 Muertes Totales en Industria de Cuidado de Árbol = 80 Muertes por Año(2002-2007)
Chart: 
| Trabajador por Cuenta Propia 38% | Empleado 59%
Fallecido | 0.38 | 0.59
Chart: 
| Residencia Privada 44% | Granja 11% | Calle o Carretera 12% | Otro 34%
Locación | 0.44 | 0.11 | 0.12 | 0.34

## Slide 8: 9
- CONSEJOS–
¡Lea su Manual de Astilladora!
Asista al Taller y tome el Examen al final del manual de entrenamiento.
Sea consciente de Procedimientos Seguros– ¡Promueva Cultura de Seguridad!

## Slide 9: Investigaciones OSHA de Accidentes de 1985-2007 = 45
Chart: Actividad
| Podado 47% | Talado 23% | Despejar/ Maquinaria 15% | Sin especificar 14%
Activity | 0.47 | 0.23 | 0.15 | 0.14
Chart: Entrenamiento
| Ninguno o informal 70% | Formal 30%
Training | 0.7 | 0.3
Notes: Investigaciones de Accidentes Relacionados con Árbol

## Slide 10: 11
* ¡No deje que esto le pase a usted o sus compañeros!
* ¡No se vuelva complaciente!
¡Aprenda procedimientos de seguridad para operación de astilladoras!
* ¡Cree una cultura de seguridad en su empleo!

## Slide 11: 12
La Complaciencia SIEMPRE
Desea SACUDIR su Jaula!

## Slide 12: 13
¿Así que cuántos están REALMENTE ocurriendo?
En alguna lugar entre 6 y 18 lesiones FATALES por año
involucrando una astilladora.
UN COMENTARIO VISTO EN MUCHOS ARTÍCULOS SOBRE TRABAJADORES MUERTOS EN INCIDENTE DE ASTILLADORA…
“CDC reporta que hubieron 31 fatalidades entre 1992 y 2002”
Pero aquí están sus reportes publicados conforme a
Reportes Semanales de Morbilidad y Mortalidad:
1992-1997: 11 fatalidades
1992-2002: 33 fatalidades
1992-2007: 38 fatalidades
2003-2006: 32 fatalidades

## Slide 13: 14
Lesiones serias pero No fatales…
Entre 80 a 400 por año, representando muchas de las amputaciones en la industria.
Más de 60% a la mano.

## Slide 14: 15
Las manos se lesionan con frecuencia aún si se usa la barra de control de alimentación. Su mano puede ser jalada en menos de 0.5 segundos como se muestra en demostraciones usando maniquíes.

## Slide 15: 16
¡PROMUEVA UNA CULTURA DE SEGURIDAD!
¡REGRESEMOS A CASA CON
NUESTROS SERES QUERIDOS!

## Slide 16: 17

## Slide 17: 18
¿Mientras Nadas
en el Mar,
a Sabiendas
Pondrías tu Pie
en el
Hocico de
un Tiburón?
Seguro que Contestas,
“!NO!”
¿Entonces Por qué poner Tu Pie o Parte del Cuerpo en una
Astilladora?

## Slide 18: 19
En
experimentos,
los maniquíes pueden ser jalados por completo a través de astilladora en menos de 1.2 segundos.

## Slide 19: 20
La mayoría de fatalidades ocurren en equipos de dos personas.
Con el operador de astilladora “solo,” únicamente se puede suponer como ocurrió el incidente.

## Slide 20: 21
Cómo pensamos que ocurren…
#1 – manos primero
#2 – pies primero
#3 – golpeado en cabeza o pecho

## Slide 21: 22
“Golpeado en cabeza” tiende a ocurrir cuando se abre la capota. Un disco de enclavamiento de seguridad de la capota puede prevenir que el operador encienda la astilladora mientras el disco de capota está abierto.

## Slide 22: 23
18% en el trabajo con menos de 3 meses
29% en el trabajo menos de un año
¡La mayoría eran trabajadores de árbol experimentados!
¿QUIÉN?

## Slide 23: 24
P.P.E
Equipo Protector Personal

## Slide 24: 25

## Slide 25: 26
Astilladoras producen
sonido de 95-107 decibelios
mientras operan

## Slide 26: 27

## Slide 27: 28
Junio 28, trabajador de 45 años con 26 años de experiencia jalado a través de astilladora. Trabajaba en equipo.

## Slide 28: 29
OSHA no publica una norma que le diga cómo operar una astilladora seguramente. La fuente más autorizada para prácticas de trabajo es ANSI Z133 y el Manual de Operación del Equipo del Fabricante

## Slide 29: Entrenamiento
Entrenamiento debería cubrir:
Operación correcta de astilladora y controles de seguridad
Instrucciones del fabricante para operación, inspección y mantenimiento de la astilladora
Procedimientos correctos para encender y apagar la máquina
Uso correcto y mantenimiento del equipo protector personal

## Slide 30: Entrenamiento
Entrenamiento debería ofrecerse en un lenguaje que los empleados comprenden
Patrones deberían supervisar estrechamente a los empleados recién contratados
Debería tomarse acción inmediata si se necesitan acciones correctivas

## Slide 31: 32
Tipos de Astilladoras

## Slide 32: 33
Primera Astilladora de Madera Producida en 1884
por Peter Jensen (Mansbűll Alemania)

## Slide 33: 34
Astilladoras de maleza de remolque fueron introducidas a principios de la década de los cincuentas

## Slide 34: 35
Maleza alimentada directamente a navajas.
Navajas situadas en un tambor rotatorio.
  VERSIÓN MODERNA DE
  ASTILLADORA DE TAMBOR ROTATORIO

## Slide 35: 36
Rodillos de alimentación jalan a la maleza dentro del disco. Tiene Hidráulicos Reversibles más características de seguridad adicionales
MODERNA ASTILLADORA MECÁNICA
DE TAMBOR

## Slide 36: 37
Rodillos de alimentación jalan a la maleza dentro del volante cortante (disco) que tiene navajas montadas.
MODERNA ASTILLADORA DE DISCO

## Slide 37: 38
Rodillos de Alimentación Horizontal

## Slide 38: 39
Rodillos de Alimentación
Horizontales Compensados

## Slide 39: 40
Rodillos de Alimentación Verticales

## Slide 40: 41
Aparatos de Seguridad

## Slide 41: 42
APARATOS DE SEGURIDAD
Tambor Rotatorio Básico
Astilladoras no equipadas con un sistema de alimentación mecánico tienen una tolva de alimentación no menor a 85 pulgadas de largo.
Cortina Deflectora de Astillas puede reducir retroceso y actúa como señal visual de no meter la mano a tolva de alimentación.

## Slide 42: 43
APARATOS DE SEGURIDAD
Astilladoras equipadas con alimentación mecánica/hidráulica deben tener aparato para parada rápida y reversa – barra de control de alimentación o palanca.

## Slide 43: 44
Válvula Hidráulica de Control
Direccional de Rodillo de Alimentación

## Slide 44: 45
Barra de Parado de
Alimentación de Fondo
Barra de Parado y Reversa de Rodillo de Alimentación

## Slide 45: 46
Barra de
Pánico

## Slide 46: 47
Extensión de Bandeja
de Alimentación

## Slide 47: 48
El cable de última oportunidad puede ser jalado para dar reversa al sistema hidráulico de alimentación en el caso de una emergencia.

## Slide 48: 49
Oprimir para Andar (Botón Verde),
Indicador de Disparo Barra de Seguridad(Luz Naranja),
y Ajuste de Velocidad de Rodillo de Alimentación

## Slide 49: 50
Interruptor de Seguridad
de Enclavamiento de Capota

## Slide 50: 51
Cubiertas Protectoras

## Slide 51: 52
Calcomanías de
Seguridad

## Slide 52: 53
PELIGRO
NO sentarse, pararse, acostarse, trepar o montar en ningún lugar en esta máquina mientras está corriendo, operando o en tránsito.
¡USTED SERÁ LESIONADO!

## Slide 53: 54
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que si no es evitada, pudiera resultar en muerte o lesión seria. Color NARANJA.

## Slide 54: 55
PRECAUCIÓN
Indica una situación peligrosa que si no es evitada pudiera resultar en lesión menor o moderada
!

## Slide 55: 56
AVISO indica información considerada importante pero no relacionada con peligro. Color VERDE o AZUL.

## Slide 56: 57
CAPÍTULO DOS
Preparando para Astillar & Inspección Antes de Viaje

## Slide 57: 58
Asegúrese que el
enganche de remolque en
astilladora y en receptor del
vehículo son compatibles.
No más de 20% de desgaste
de sección transversal original
20%

## Slide 58: No más de 20% de desgaste

## Slide 59: 60
Mecanismos de Bloqueo del
Enganche Puestos y Asegurados

## Slide 60: 61
Mecanismos de Bloqueo del Enganche Puestos y Asegurados

## Slide 61: 62
Siempre enganche cadenas de seguridad al vehículo cruzando las cadenas bajo la lengüeta. Asegúrese de bloquear con calzas la astilladora mientras engancha

## Slide 62: 63
Grado / Fortaleza Correcto de Cadena
para el Peso de Astilladora

## Slide 63: 64
Astilladora no enganchada propiamente, cadenas de seguridad sin usar, rodó hacia un vehículo

## Slide 64: 65
Deje la astilladora enganchada al remolque. Si se quita, se deben de bloquear las ruedas con calzas.

## Slide 65: 66
Interruptor de Separación

## Slide 66: 67

## Slide 67: 68
Resultado de NO bloquear
las ruedas con calzas

## Slide 68: 69
CONDUCIR Y FRENAR CON ASTILLADORA
Una mujer de 18 años murió cuando fue golpeada por un vehículo de servicio de árbol.
Su camión con astilladora necesita un intervalo adicional de cinco segundos en caminos de baja velocidad.
Añada un segundo a regla anterior para velocidades de más de 40 mph.

## Slide 69: 70
Un trabajador de árbol de 50 años murió cuando fue arrollado por su camión de astilladora mientras reabastecía combustible en gasolinera. La víctima gritó “Estás bien” al conductor, quien lo tomó como indicación que conduciera adelante. El trabajador fue aplastado debajo de la astilladora.

## Slide 70: 71
Cuidado con Acotamientos Bajos o Suaves

## Slide 71: 72
Banda de Rodamiento,
Argollas y Balineras

## Slide 72: 73

## Slide 73: 74

## Slide 74: 75

## Slide 75: 76
CAPÍTULO TRES
Fijando y Posicionando
La Astilladora
¿Cuántos errores observa?

## Slide 76: CONTROL DE TRÁFICO

## Slide 77: Fatalidades Relacionadas con el Tráfico en Ohio 2008-2009
No en Zona de Trabajo
2192
Zona de Trabajo
21

## Slide 78: 79
Arboristas deberían usar señales y conos que llaman la atención del conductor y proveen dirección positiva de acuerdo a MUTCD.
CONTROL DE TRÁFICO TEMPORAL

## Slide 79: Por Qué es Importante

## Slide 80: 81
Arbolistas expuestos a tráfico móvil necesitan usar ropa de seguridad de alta visibilidad.

## Slide 81: 82
• Ropa ANSI Clase 2 se requiere para todos los trabajadores en el derecho de vía de carretera.
• Ropa ANSI Clase 3 se recomienda para algunos trabajos.
• Se requiere que chalecos Clase 3 tengan mangas, pero se pueden usar pantalones retro reflectivos además de un chaleco Clase 2 para satisfacer normas Clase 3.
Ropa de Seguridad de Alta Visibilidad

## Slide 82: 83

## Slide 83: Conos de Tráfico
45 mph o menos– Mínimo 18 pulgadas
45 mph o más – Mínimo de 28 pulgadas
De Noche – Mínimo de 28 Pulgadas Con (6 Pulgadas de Cinta Reflectora y 4 Pulgadas de Cinta Reflectora abajo) 10 Pulgadas de Cinta Reflectora

## Slide 84: 85
• 1a Señal— Atrae la atención del conductor.
• 2a Señal—Muestra al conductor a lo que se está aproximando.
• 3a Señal—Muestra al conductor lo que debe de hacer.
Prepárese Para Parar

## Slide 85: 86
Afilamiento hacia abajo
Espacio de búfer
Espacio de Trabajo
Espacio de búfer
Afilamiento de Transición
Afilamiento de Acotamiento
Área de Aviso Avanzado
Espacio de Trabajo
Espacio de búfer

## Slide 86: 87
Si es Posible Astille por la Banqueta/ Lado Sin Tráfico

## Slide 87: 88
Trabajador de árbol de 30 años murió mientras astillaba a lo largo de un camino. La conductora dijo que no vio al trabajador porque la deslumbraba el sol. La policía dijo que ella no iba a alta velocidad y no había signos de drogas o alcohol.

## Slide 88: 89
OPERADOR DE ASTILLADORA GOLPEADO POR RAMA CAÍDA
¡La “zona de trabajo” no puede estar en la
“zona de caída!”

## Slide 89: 90
CAPÍTULO CUATRO
Operando la Astilladora

## Slide 90: 91
CUANDO ENCIENDA ASTILLADORA:
Detener o invertir rodillos de alimentación
Marcha en vacío para calentar motor
Ponga el clutch lentamente
- Aumentar RPM del motor hasta plena marcha
- Cheque operación de barra de alimentación y rodillos hidráulicos de alimentación

## Slide 91: 92
Clutch

## Slide 92: 93
NINGUNA PARTE DEL CUERPO
DEBERÍA PASAR A
TRAVÉS DE ESTA ÁREA

## Slide 93: 94
Nunca use herramientas tales como rastrillos o palas para empujar la maleza dentro de astilladora

## Slide 94: 95
Use mango largo de madera u otro desecho largo de madera

## Slide 95: 96
Un trabajador fue jalado
a través de una astilladora
cuando no pudo remover
su mano de la manija de una pala

## Slide 96: 97
¿Cuántos peligros puede observar en esta foto?

## Slide 97: 98
MEJOR PRÁCTICA:
No jale la maleza directamente hacia la astilladora en acción, PREPÁRELA.

## Slide 98: Seguridad en Astilladora
Cheque material a ser alimentado para asegurarse de que está libre de metal y objetos foráneos.
Use precaución cuando alimente madera muerta o congelada.
Mantenga área de suelo enfrente de charola de alimentación libre de desechos excesivos.
Alimente a las ramas del lado basal primero

## Slide 99: 100
Mantenga líneas de trepado y cordaje
libres de desechos y lejos de la astilladora

## Slide 100: 101
Pase al lado mientras alimenta

## Slide 101: 102

## Slide 102: 103
X
X
X
X

## Slide 103: 104

## Slide 104: 105

## Slide 105: 106

## Slide 106: 107
Prepárese Para Movimiento Inesperado de Desechos

## Slide 107: 108

## Slide 108: 109
Corte Piezas que Quepan en Astilladora

## Slide 109: 110
Elevación Hidráulica
de Rodillo de Alimentación

## Slide 110: Ergonomía
una ciencia aplicada que trata con diseñar y arreglar objetos que usa la gente para que la gente y objetos interaccionen con eficiencia y seguridad

## Slide 111: Números
“De las 1.5 millones de lesiones relacionadas con lugares de trabajo reportadas por año, cerca de la mitad son directamente atribuibles a lesiones relacionadas con ergonomía ..."
Departamento de Trabajo de EEUU

## Slide 112: Números
Costos promedios por caso de MSD de extremidad superior son $8,070 contra un costo promedio por caso de $4,075 para todos tipos de lesión relacionados con trabajo.
Solicitudes de indemnización laboral por lesión son $29,000 - $32,000 por año.

## Slide 113: Porcentajes de Lesiones
Chart: 
| Esguinces, Torceduras, Desgarros | Dolor de Espalda | Síndrome de Túnel Carpal | Tendonitis | Otras
Lesiones | 74.3 | 15.8 | 3 | 1.2 | 5.7

## Slide 114: 115
4 Causas de Trastornos Acumulativos de Trauma
1. Fuerza excesiva durante movimiento normal
2. Movimiento torpe o extremo de articulación
3. Altas cantidades de repetición del mismo movimiento
4. Falta de descanso para permitir recuperación del trauma

## Slide 115: Reducir Lesiones
1. Enfoque en Emplazamiento Físico de Estación de Trabajo
2. Enfoque en Diseño de Herramientas
3. Descansos y Estiramientos Regulares
4. Trabajo físico fuerte debería variarse a través del día con intervalos regulares de trabajo más ligero.

## Slide 116: Consideraciones Físicas de Trabajo
1. El peso de la carga
2. Con qué frecuencia debe trabajador levantar carga
3. Distancia de la carga del trabajador que la levanta
4. La forma de la carga
5. Cantidad de tiempo requerida para hacer la tarea

## Slide 117: 118
CAPÍTULO CINCO
Mantenimiento de Astilladora

## Slide 118: 119
CONTROL DE ENERGÍA
PELIGROSA
“bloqueado / etiquetado” Partes rotatorias deben ser paradas antes de mantenimiento.

## Slide 119: 120
Debe Remover Llave de Ignición

## Slide 120: 121

## Slide 121: 122
DISCO/TAMBOR
Pasador de bloqueo

## Slide 122: 123
Pasador de Seguridad
de Tambor

## Slide 123: 124
Radiador y Cubierta de Radiador

## Slide 124: 125
Prepurificador
y Filtro de Aire

## Slide 125: 126
Sistema de Filtrado de
Aire de Baño de Aceite

## Slide 126: 127
Niveles de Aceite y Filtros

## Slide 127: 128
Astilladoras de disco tienen pasador mecánico de resorte (previene que la capota se abra mientras está girando el disco)

## Slide 128: 129
Correas de transmisión

## Slide 129: 130

## Slide 130: 131
¡Y aléjese de fugas hidráulicas!

## Slide 131: = 132

## Slide 132: 133
ADVERTENCIA

## Slide 133: 134
Contacto con Fluido Hidráulico
a Alta Presión

## Slide 134: 135
Grasa

## Slide 135: 136
Par de Giro a Especificación
de Fabricante

## Slide 136: 137

## Slide 137: 138

## Slide 138: 139
Cuchillas

## Slide 139: 140

## Slide 140: 141

## Slide 141: 142

## Slide 142: 143
Tornillos

## Slide 143: 144
Yunque

## Slide 144: 145
CAPÍTULO SEIS
Usando el Torno de Astilladora

## Slide 145: 146
Vermeer BC 1800 XL
Velocidad de Tambor– 1100rpm
Diámetro de Tambor- 36 pulgadas
Circunferencia de Tambor – 113.04 pulg. o 9.42 pies
Velocidad de Tambor– 10,362 pies/ minuto
1100 rpm / 60 segundos = 18.33 revoluciones por seg.
Circunferencia 9.42 pies x 18.33 rps = 172.66 pies por segundo
=
172.66 pies de línea de trepado o cordaje pueden ser jalados a una astilladora en un segundo

## Slide 146: 147
Controles de Torno

## Slide 147: 148
Enclavamiento de Seguridad
Gancho de Torno

## Slide 148: 149
Cables de torno pueden usarse para mover ramas grandes a astilladora

## Slide 149: 150

## Slide 150: 151
Incidentes comunes involucran cables de torno atascándose en maleza o reculando cuando se sobrecargan o se sueltan.

## Slide 151: 153
Cables de torno deberán ser inspeccionados cada día antes del uso

## Slide 152: 153
Acero
Sintético

## Slide 153: 154
Barra de Corte del Cable