## Slide 1: Protección contra caídas y la prevención
A, B, C’s a la vida

## Slide 2: Exención
Protección contra Caídas
Este material fue producido bajo número de subvención SH-05073-SH8 de la administración de seguridad y salud ocupacional, Departamento de trabajo de los Estados Unidos. No refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de trabajo de los Estados Unidos, ni menciona nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones que implican el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.

## Slide 3: Bienvenido
Protección contra Caídas
Gravedad de las caídas
Planificación de protección contra caídas
Componentes de un Sistema Anticaídas

## Slide 4: Módulo-1
Protección contra Caídas
Gravedad de las caídas
Planificación de protección contra caídas
Componentes de un Sistema Anticaídas

## Slide 5: Muertes en construcción por caídas
Protección contra Caídas
Caídas- 384 de 991 total de muertes en construcción en 2016
(38.7%)
ORIGEN- osha.gov/oshstats/

## Slide 6: Según el CDC
Protección contra Caídas
El trauma cerebral (TBI) fue la causa de muerte en 41% de las muertes por caídas
https://www.cdc.gov/traumaticbraininjury/severe.html

## Slide 7: Protección contra Caídas
La mediana de la distancia letal para las caídas es de cuatro pisos o 48 pies... según el libro de referencia "anestesia traumatológica”.
Esto significa que 50% de las personas que caen cuatro historias morirán. ...
No se toma mucho de una caída para causar daños. "Desde una altura de 3 metros (aproximadamente 10 pies) se podría fracturar la columna vertebral"

## Slide 8: Protección contra Caídas 2
Las estrategias de prevención deben enfatizar
Educación, formación, creación de entornos más seguros
Priorizando la investigación relacionada con caídas
Establecer políticas efectivas para reducir el riesgo.
ORIGEN- www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/falls

## Slide 9: Módulo-2
Protección contra Caídas
Gravedad de las caídas
Planificación de protección contra caídas
Componentes de un Sistema Anticaídas

## Slide 10: JERARQUÍA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Eliminación o Sustitución
Protección pasiva contra caídas
Sistema de retención de caídas activo
Sistema de detención de caídas activo
Controles Administrativos
Más Eficaz
Menos Eficaz
Notes: Jerarquía de protección contra caídas: una serie de soluciones de protección contra caídas que van desde la mejor solución a la peor.
1) Elimine el peligro de caídas (más eficaz)
2) Restricción pasiva de caídas 3) Restricción de caída activa 4) Detención de caídas activa 5) Controles administrativos (menos efectivos)

## Slide 11: Planificación de protección contra caídas
Eliminación o Sustitución
Protección pasiva contra caídas
Sistema de retención de caídas activo
Sistema de detención de caídas activo
Controles Administrativos
Más Eficaz
Menos Eficaz
Notes: Jerarquía de protección contra caídas: una serie de soluciones de protección contra caídas que van desde la mejor solución a la peor.
1) Elimine el peligro de caídas (más eficaz)
2) Restricción pasiva de caídas 3) Restricción de caída activa 4) Detención de caídas activa 5) Controles administrativos (menos efectivos)

## Slide 12: Eliminación o sustitución
Protección contra Caídas
La solución preferida para todos los peligros de caída es la eliminación. El motivo de la exposición al riesgo de caídas se desafía y evalúa para determinar si un cambio en el procedimiento, la práctica, la ubicación o el equipo eliminará la exposición al riesgo de caídas. Especificar el equipo se encuentra en el suelo, o en una sala de equipos en lugar de por el borde del techo, es un ejemplo de eliminación de peligros.
Mejores prácticas La jerarquía debe aplicarse a cualquier peligro antes de comprar equipos o sistemas inadecuados. Al evaluar un riesgo de caída utilizando la jerarquía, la mejor solución es a menudo muy evidente.

## Slide 13: JERARQUÍA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 2
Protección pasiva contra caídas
Sistema de retención de caídas activo
Sistema de detención de caídas activo
Eliminación o Sustitución
Controles Administrativos
Más Eficaz
Menos Eficaz
Notes: Jerarquía de protección contra caídas: una serie de soluciones de protección contra caídas que van desde la mejor solución a la peor.
1) Elimine el peligro de caídas (más eficaz)
2) Restricción pasiva de caídas 3) Restricción de caída activa 4) Detención de caídas activa 5) Controles administrativos (menos efectivos)

## Slide 14: Sistema de Retención de Caídas Activo
Protección contra Caídas
Las barreras físicas como las barandillas alrededor de los bordes sin protección y las cubiertas sobre los agujeros son ejemplos de protección pasiva contra caídas. La protección pasiva se considera generalmente para proporcionar un nivel más alto de seguridad puesto que la oportunidad para el error es menos que usar el equipo de protección personal (PPE). Los costos iniciales de la protección pasiva, aunque posiblemente elevados, son a menudo más eficientes que los costos a largo plazo del PPE.
Una evaluación exhaustiva del peligro proporciona la información necesaria para tomar este tipo de decisiones con el fin de maximizar la rentabilidad.

## Slide 15: Carril de proteccion
Protección contra Caídas
Sistema de Retención de Caídas Activo-OSHA estructurado

## Slide 16: JERARQUÍA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 3
Eliminación o Sustitución
Protección pasiva contra caídas
Sistema de retención de caídas activo
Sistema de detención de caídas activo
Controles Administrativos
Más Eficaz
Menos Eficaz
Notes: Jerarquía de protección contra caídas: una serie de soluciones de protección contra caídas que van desde la mejor solución a la peor.
1) Elimine el peligro de caídas (más eficaz)
2) Restricción pasiva de caídas 3) Restricción de caída activa 4) Detención de caídas activa 5) Controles administrativos (menos efectivos)

## Slide 17: Sistema de Retención de Caídas Activo 2
Protección contra Caídas
Los sistemas de retención de caídas se establecen de tal manera que no puede producirse una caída. Los sistemas de retención de caídas utilizan EPI para restringir el rango de movimiento del trabajador, por lo que no pueden viajar físicamente al peligro de caídas.
Los sistemas de retención de caídas a menudo se infrautilizan porque no se mencionan específicamente en muchas regulaciones, pero se prefieren sobre los sistemas de detención de caídas. La distancia de caída libre no es un problema para los sistemas de retención de caídas, por lo tanto, las fuerzas de detención, los requisitos de despacho, las lesiones secundarias y los problemas de rescate son virtualmente eliminados.
La contención de caídas es siempre mejor que el arresto por caídas. Los sistemas de retención de caídas evitan la mayoría de las lesiones secundarias debido a la caída y facilitan el rescate, ya que el trabajador sigue siendo accesible.

## Slide 18: Soga- Mal ejemplo
Protección contra Caídas
NO es un sistema de Retención de Caídas Activo

## Slide 19: Sistema de restriccion- Buen ejemplo
Protección contra Caídas
Sistema de retención de caídas activo-buen ejemplo

## Slide 20: JERARQUÍA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 4
Eliminación o Sustitución
Protección pasiva contra caídas
Sistema de retención de caídas activo
Sistema de detención de caídas activo
Controles Administrativos
Más Eficaz
Menos Eficaz
Notes: Jerarquía de protección contra caídas: una serie de soluciones de protección contra caídas que van desde la mejor solución a la peor.
1) Elimine el peligro de caídas (más eficaz)
2) Restricción pasiva de caídas 3) Restricción de caída activa 4) Detención de caídas activa 5) Controles administrativos (menos efectivos)

## Slide 21: Sistema de Detención de Caídas Activo
Protección contra Caídas
Los sistemas de detención de caídas se levantan de tal manera que puede producirse una caída, pero la caída se detiene dentro de los márgenes aceptables de fuerza y separación. Los sistemas de detención de caídas tienen un mayor riesgo asociado a ellos, ya que debemos detener al trabajador que cae dentro de un nivel aceptable de fuerza y evitar que se ponga en contacto con la estructura circundante o con el suelo.
La formación para ambos sistemas de restricción de caídas y anticaídas es fundamental.
ANSI Z359.2-2007 incluye información específica sobre la formación en protección contra caídas para personas autorizadas, personas competentes, personas calificadas, rescatadores y formadores.

## Slide 22: JERARQUÍA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 5
Eliminación o Sustitución
Protección pasiva contra caídas
Sistema de retención de caídas activo
Sistema de detención de caídas activo
Controles Administrativos
Más Eficaz
Menos Eficaz
Notes: Jerarquía de protección contra caídas: una serie de soluciones de protección contra caídas que van desde la mejor solución a la peor.
1) Elimine el peligro de caídas (más eficaz)
2) Restricción pasiva de caídas 3) Restricción de caída activa 4) Detención de caídas activa 5) Controles administrativos (menos efectivos)

## Slide 23: Controles Administrativos
Protección contra Caídas
Los controles administrativos son prácticas o procedimientos de trabajo que aumentan la conciencia de un trabajador de un riesgo de caídas. Tenga en cuenta que los controles administrativos son el método de protección menos preferido porque no proporcionan un medio de protección físico o positivo.
Los controles administrativos son medidas preventivas tomadas para reducir la probabilidad de una caída. Estos métodos incluyen entrenamiento, monitores de seguridad, líneas de advertencia, áreas designadas o líneas de control.
OSHA regula el uso de muchos controles administrativos Es obligatorio que el administrador del programa de protección contra caídas comprenda las jurisdicciones y regulaciones que se aplican.

## Slide 24: Módulo-2b
Protección contra Caídas
Gravedad de las caídas
Planificación de protección contra caídas
DEBE INLUDE ENTRENAMIENTO DE RESCATE
Componentes de un sistema anticaídas

## Slide 25: Requisitos del empleador
Protección contra Caídas
Rescate
Los sistemas de detención de caídas personales requieren un plan de rescate
El empleador debe desarrollar y comunicar el plan de rescate a todos los involucrados
OSHA 1926.502 (d)(20) declara que:
“El empleador deberá prever un rápido rescate de los empleados en caso de una caída o asegurará que los empleados puedan rescatarse a sí mismos.”

## Slide 26: Hombre colgando
Protección contra Caídas
¿Cuánto tiempo es demasiado largo mientras está suspendido en un arnés de cuerpo completo?
Una encuesta reciente encontró que casi todos los trabajadores no querrían ser dejados por más de 15 minutos.
Los tiempos promedio fueron entre 17 y 28 minutos (aunque oscilaron entre 3,5 y 60 minutos). Esto nos dice que la tolerancia varía mucho de persona a persona, y que los efectos negativos de la suspensión pueden establecerse rápidamente.
Mientras que las normas de OSHA no especifican un tiempo que los resquicios deben llevarse a cabo dentro, han declarado anteriormente "la investigación indica que la suspensión...
puede resultar en la inconsciencia, seguida de la muerte, en menos de 30 minutos.
Notes: Un estudio más científico en la materia fue realizado en 1987 por la base de la fuerza aérea Wright-Patterson, mirando en cuánto tiempo una persona físicamente en forma podría colgar en un arnés de protección contra caídas sin molestias extremas.

## Slide 27: Trauma
Protección contra Caídas
Después del rescate
Después de que un trabajador caído ha sido rescatado, es importante seguir estos pasos para evitar que la sangre agrupada se precipita de nuevo a su corazón y al cerebro de una sola vez:
Sea cual sea el plan que haya escrito, es vital que el sistema de descenso pueda controlarse para evitar que el cuerpo del trabajador sea puesto plano al llegar al suelo.
Cualquier persona liberada de suspensión inmóvil debe mantenerse en posición sentada durante al menos 30 minutos
Mantenga el arnés encendido y no suelte las correas de las piernas
Obtenga atención médica inmediatamente
Notes: Un estudio más científico en la materia fue realizado en 1987 por la base de la fuerza aérea Wright-Patterson, mirando en cuánto tiempo una persona físicamente en forma podría colgar en un arnés de protección contra caídas sin molestias extremas.

## Slide 28: ¿Cómo te Preparas para una Caída?
Desarrolle un plan de rescate de caídas
Localice el equipo de rescate
Capacitar a los trabajadores
Photo: Fall Rescue

## Slide 29: Módulo-3
Protección contra Caídas
Gravedad de las caídas
Planificación de protección contra caídas
Componentes de un Sistema Anticaídas

## Slide 30: Sistemas Personales de Detención de Caídas (PFAS)
Protección contra Caídas
Un PFAS consta de los siguientes componentes:
  A- punto de Ancla
  B- Arnés de cuerpo
  C- Conectores

## Slide 31: Punto de anclaje
Protección contra Caídas
1926.502(d)(15)
Los anclajes utilizados para la fijación de equipos de detención de caídas personales deberán ser independientes de cualquier anclaje que se utilice para apoyar o suspender plataformas y capaces de soportar al menos 5.000 libras (22,2 kN) por empleado adjunto.
Un PFAS consta de los siguientes componentes:
  A punto de Ancla
  B Arnés de cuerpo
  C Conectores
Sistemas Personales de Detención de Caídas (PFAS)

## Slide 32: Arnes
Protección contra Caídas
Un PFAS consta de los siguientes componentes:
  A punto de Ancla
  B Arnés de cuerpo
  C Conectores
Sistemas Personales de Detención de Caídas (PFAS)
OSHA define un arnés de cuerpo como:
“… correas que pueden ser aseguradas sobre el empleado de una manera que distribuirá las fuerzas de la detención de la caída sobre por lo menos los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho y los hombros con los medios para fijarlo a otros componentes de un sistema personal de la detención de la caída”

## Slide 33: Cordon de conexion
Protección contra Caídas
Un PFAS consta de los siguientes componentes:
  A punto de Ancla
  B Arnés de cuerpo
  C Conectores
Sistemas Personales de Detención de Caídas (PFAS)
Conectores
El subsistema de conexión es el eslabón crítico que une el desgaste del cuerpo al conector de anclaje/anclaje. Puede ser un cordón de absorción de energía, limitador de caída, cordón auto-retráctil, agarre de cuerda o sistema de recuperación. Los medios de conexión variarán dependiendo de si el trabajador está equipado para detención de caídas personal o posicionamiento de trabajo y restricción de viaje

## Slide 34: En casi todas las industrias, hay áreas donde los trabajadores están sometidos a peligros de caída.
Protección contra Caídas
Al seleccionar el equipo de protección contra caídas, tres componentes componen un sistema de protección contra caídas completo. Estos son los ABC de la protección contra caídas: Anclaje... Cuerpo de apoyo... Medios de conexión
Cada uno debe estar en su lugar y utilizarse correctamente para proporcionar la máxima protección de los trabajadores.
El dispositivo de conexión es el eslabón más crítico en el montaje de un sistema de protección contra caídas seguro, ya que lleva la mayor fuerza durante una caída.
Notes: Se debe considerar detenidamente la selección, los materiales, la construcción y la inspección/mantenimiento del equipo de protección contra caídas

## Slide 35: REPASO
Protección contra Caídas

## Slide 36: Comprobación de Conocimientos
¿Cuál es la primera línea de defensa cuando se trata de caídas en el lugar de trabajo?
Controle la caída en sí una vez que ocurra Elimine el peligro de caídas por completo
Con el peligro de caída presente, prevenga la caída. Utilizar equipo de protección personal

## Slide 37: Comprobación de Conocimientos 2
¿Cuál es la primera línea de defensa cuando se trata de caídas en el lugar de trabajo?
Controle la caída en sí una vez que ocurra Elimine el peligro de caídas por completo
Con el peligro de caída presente, prevenga la caída. Utilizar equipo de protección personal
  Respuesta: b. Elimine el peligro de caídas por completo

## Slide 38: Comprobación de Conocimientos 3
Se requiere que un trabajador Quite una sección de la barandilla para recibir los materiales de una carretilla elevadora; ¿Cuál de los siguientes proporciona las mejores protecciones para prevenir una caída?
    Evite el borde Utilice un sistema personal de detención de caídas Utilice un sistema de sujeción de caídas Usar asas de agarre

## Slide 39: Comprobación de Conocimientos 4
Se requiere que un trabajador Quite una sección de la barandilla para recibir los materiales de una carretilla elevadora; ¿Cuál de los siguientes proporciona las mejores protecciones para prevenir una caída?
    Evite el borde Utilice un sistema personal de detención de caídas Utilice un sistema de sujeción de caídas Usar asas de agarre
Respuesta: c. utilizar un sistema de sujeción de caídas

## Slide 40: Comprobación de Conocimientos 5
Un punto de anclaje del sistema de detención de caídas personal (PFAS) debe ser capaz de manejar ___ libras.
    2,000
    3,000
    4,000
    5,000

## Slide 41: Comprobación de Conocimientos 6
Un punto de anclaje del sistema de detención de caídas personal (PFAS) debe ser capaz de manejar ___ libras.
    2,000
    3,000
    4,000
    5,000
  Answer: d. 5,000

## Slide 42: Recursos Adicionales
OSHA website: http://www.osha.gov y Oficinas de OSHA: Llame o escriba (800-321-OSHA)
Especialistas en asistencia de cumplimiento en las oficinas de área
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) – OSHA’s sister agency
OSHA Centros educativos del Instituto de formación
Bibliotecas públicas